## Slide 1: AP4 ISEN - Communications Numériques
David BOULINGUEZ

## Slide 2: Plan
    Introduction
    Rappel :
      Les signaux : périodique, non périodique, Aléatoire, déterministe
    série de Fourier, Transformé de Fourier, TFD, DSP, Convolution, Autocorrélation, intercorrélation, Filtre (S.L.I.T), Numérisation,
    ...

## Slide 3: Chap 1. Introduction

## Slide 4: A. Introduction
L'homme et les Télécommunications
Brève Histoire des Télécommunications
L'évolution des télécommunications

## Slide 5: Debrief de l’introduction

## Slide 6: Debrief de l’introduction

## Slide 7: Debrief de l’introduction

## Slide 8: B. Quelques Rappels en Traitement du Signal

## Slide 9: B. Rappels en Traitement du signal
Télécommunications
numériques
physique
mathématiques appliquées
électronique
informatique
traitement du signal

## Slide 10: Représentation fréquentielle d’un signal
Insuffisance de la fonction (= représentation) temporelle x(t)
fn ?
jn ?

## Slide 11: I. Représentation fréquentielle d’un signal
L’analyse harmonique (ou fréquentielle) d’un signal est donc devenue un instrument majeur en traitement du signal
L’espace des fréquences est encore appelé domaine de Fourier par l’utilisation de la transformation de Fourier
L’analyse de Fourier consiste à décomposer un signal en une somme de signaux élémentaires particuliers faciles à mettre en œuvre et à observer: des fonctions sinus et cosinus ou des fonctions e2jft
Dans un premier temps nous rappellerons les décompositions en série de Fourier pour les signaux périodiques puis nous définirons la transformée de Fourier pour les signaux quelconques

## Slide 12: Représentation fréquentielle : la Transformée de Fourier
Si x(t) est un signal alors :
Variable temporelle
Notation minuscule
Notation majuscule
Variable fréquentielle
Transformée inverse

## Slide 13: Représentation fréquentielle
  Avec le formalisme des distributions on élargit la définition de la transformée de Fourier à tout type de signal

## Slide 14: Représentation fréquentielle

## Slide 15: II. Numérisation d’un signal
Signal - fonction continue de t
Traitement sur un processeur (ordinateur)
Numérisation
Echantillonnage
+
Quantification

## Slide 16: Numérisation d’un signal
Numérisation = possibilité de traitement sur ordinateur
La numérisation entraîne :
  Dégradation et Distorsion du signal
  Perte d ’information sur le phénomène physique initial
=>Possibilité d ’une analyse erronée du phénomène physique

## Slide 17: Etude de l’échantillonnage
On doit pouvoir retrouver toute l’information du signal après échantillonnage sans dégradation
Or échantillonner un signal x(t) dans le domaine temporel  Périodisation de son spectre X(f) dans le domaine fréquentiel
Donc Il faut éviter que les périodiques du spectre se recouvrent
Pour cela il faut respecter le Théorème de Shannon
FMAX est la fréquence max du spectre de x(t) telle que

## Slide 18: Etude de l’échantillonnage
Quelle limite pratique du théorème de Shannon ?
  Un signal réel est rarement à bande limitée : il n ’existe donc pas toujours de fréquence maximale FMAX telle que :
On utilise alors un filtre anti-repliement (anti-aliasing) pour atténuer fortement/supprimer les fréquences supérieures à une fréquence FMAX à déterminer.
Un filtre anti-repliement est généralement implémenté par un filtre Passe-Bas

## Slide 19: Les signaux aléatoires
Il existe dans la nature peu de signaux purement déterministes car généralement un certain nombre de parasites viennent se superposer au signal que l’on cherche à mesurer
  Ces parasites sont appelés « bruit »
  Toute observation est donc un signal aléatoire
Un signal aléatoire peut être associé à un processus stochastique (aléatoire)

## Slide 20: Les signaux aléatoires
Notion de processus stochastique
  Il s’agit d’une fonction paramétrée généralement par deux arguments (le temps et un paramètre aléatoire) donc non reproductible
  Exemple : la tension du réseau EDF
    Sensée être constante et égale à 220V
    En réalité cette fonction varie en fonction du temps

## Slide 21: Les signaux aléatoires
220
V
t
t0
Si on « coupe » à t0 donné, on obtient une variable aléatoire

## Slide 22
Une variable aléatoire a par définition des valeurs non « prédictibles »
Mais elle est régie par une densité de probabilité qui traduit la fréquence d’apparition de chacune de ses valeurs
Cette densité de probabilité est paramétrée par une moyenne et une variance
Les signaux aléatoires

## Slide 23
Caractéristiques des signaux aléatoires
  Moyenne et Variance
Moment d’ordre 1 ou moyenne
Variance
Les signaux aléatoires

## Slide 24
Stationnarité
  La stationnarité est une propriété qui traduit l’invariance d’un système par translation de l’origine des temps
  d’ordre 1 : moyenne invariante dans le temps
  d’ordre 2 ou stationnarité au sens large :
    Stationnarité d’ordre 1 vérifiée
    Et la covariance ne dépend que de la différence des instants de mesures
Les signaux aléatoires

## Slide 25
La décorrélation des signaux aléatoires signifie que leur covariance centrée est nulle :
C’est une propriété que présentent notamment les processus aléatoires dits « blancs »
Les signaux aléatoires

## Slide 26
Les Processus gaussiens
  Ils jouent un rôle fondamental en pratique
  La loi de gauss est en effet naturellement présente dans de nombreux phénomènes physiques qui se présentent macroscopiquement comme la somme de phénomènes physiques décorrélés (Théorème central limite)
  Exemple : le bruit thermique
Les signaux aléatoires

## Slide 27
  Quelques propriétés des processus aléatoires gaussiens
    Décorrélation  Indépendance
    Toute combinaison linéaire finie de variables aléatoires gaussiennes indépendantes est gaussienne
    On admet que le caractère gaussien se conserve dans toute transformation linéaire et donc par filtrage linéaire
    On rencontre souvent de pair le caractère blanc et le caractère gaussien parmi les signaux aléatoires mais il n’y a pas d’implications entre ces deux propriétés
Les signaux aléatoires