## Slide 1: AP4 ISEN - Communications Numériques
David BOULINGUEZ

## Slide 2: Chap. 2 Chaine de Transmission

## Slide 3: La chaine de Transmission
Transmission d’un message numérique
    Message numérique
    Chaîne de transmission
    Qualité d’une transmission
    Notions de théorie de l’information

## Slide 4: I. Transmission d’un message numérique
Dans ce chapitre nous ferons une étude complète d’une transmission : de la source du message jusqu’à son destinataire
Cela permettra d’aborder plusieurs questionnements :
  Qu’est ce qui caractérise une transmission ?
  Qu’appelle-t-on Erreur de transmissions et quelles en sont les Origines
  Comment peut on optimiser une transmission ?

## Slide 5: I.1 Message numérique
Définition : Suite d’éléments pouvant prendre une parmi Q valeurs possibles
Ces Q valeurs constituent un « alphabet »
Un élément  Une variable aléatoire à valeur discrète dans un ensemble de définition Df = {1,...,Q}
On a ainsi des éléments Q-aires

## Slide 6: I.1 Message numérique
Exemples de message numérique :
    contenu d’une page
      alphabet = {lettres, signes de ponctuation}
    code Morse : exemple de message binaire
      alphabet={tiret, point}
On voit de suite apparaitre l’importance de la structure binaire
    chaque élément Q-aire peut en effet être remplacé par un ensemble de p éléments binaires

## Slide 7: I.2 Chaîne de Transmission (1)
Source de
message
Codeur de
source
Codeur de
canal
Emetteur
Canal de
transmission
Récepteur
Décodeur de
canal
Décodeur de
source
Destinataire

## Slide 8: I.2 Chaîne de Transmission (2)
Source de
message
message à communiquer au destinataire
Analogique
Signal de parole
Signal d’image (caméra)
etc ...
Numérique
signal TV numérique
signal audio CD
etc ...
Numérisation

## Slide 9: I.2 Chaîne de Transmission (3)
Rappels : Numérisation
  3 étapes
Source
analogique
Message
binaire
Théorème de
Shannon
Fe  2 Fmax
Associe aux valeurs
x(tn) des valeurs
discontinues
xq(tn)
Codage sur m
éléments binaires
appelés « bits »
Echantillonnage
Quantification
Codage
binaire
1
2
3
Débit :
Notes: dans le poly ne pas mettre les bulles vertes

## Slide 10: I.2 Chaîne de Transmission (4)
Exercice :
On numérise un signal de parole préalablement limité à la bande [0 ; 4kHz].
Quel est son débit en sortie du codage binaire (sur 8 bits) ?
Notes: Fe = 2*Fmax = 8KHz = 8000Hz
Débit = 8 *8000 = 64Kbit/s

## Slide 11: I.2 Chaîne de Transmission (5)
Source de
message
Codeur de
source
Débit nécessaire :
Codage de source
  Objectif : représenter le message numérique sous forme concise en utilisant un minimum de symboles binaires
  Moyens : techniques de compression
  Effet : suite éléments binaires mutuellement indépendants, prenant les valeurs 1 et 0 avec les probabilités p1 et p0 (source i-i-d)

## Slide 12: I.2 Chaîne de Transmission (6)
Exemple du signal de parole
  Pour le GSM  13 kbits/s (faible dégradation de la qualité subjective de la parole)
  Etudes en cours  5 kbits/s (qualité acceptable pour certaines applications)
Autre exemple : signal vidéo
  Compression de 243 Mbits/s à 8Mbits/s sans altération de la qualité subjective
  Visiophone : 64 kbits/s mais dégradation

## Slide 13: I.2 Chaîne de Transmission (7)
Codage de canal (codage correcteur d’erreurs)
  Spécifique aux communications numériques
  Pourquoi le codage de canal ? :
  Pour combattre les erreurs de transmission dues aux perturbations du canal
  Objectifs : améliorer la qualité de la transmission
  Moyens : insertion dans le message d’éléments binaires de redondance selon une loi connue
Source de
message
Codeur de
source
Codeur de
canal
Débit nécessaire :
Notes: Ne pas mettre le débit sur le poly

## Slide 14: I.2 Chaîne de Transmission (8)
  Effets :
    Possibilité de détecter et de corriger les erreurs
    Complexité des équipements et coût accrus

## Slide 15: I.2 Chaîne de Transmission (9)
Codage de canal (suite)
  Création d’un mot code
  mot d’information + redondance = mot code
k éléments
m=[m0 ... mk-1]
n-k éléments
n éléments
c=[c0 ... cn-1]
 Rendement du code :

## Slide 16: I.2 Chaîne de Transmission (10)
Exemple simple de codage de canal
  Insertion d’un bit de parité tous les p éléments tel que la somme de ces (p+1) éléments soit paire
  Exemple
  {1100101 1010111}{1100101010101111}
  Le décodeur peut alors détecter toutes les erreurs en nombre impair parmi ces (p+1) éléments
  Ne permet pas de corriger  retransmission

## Slide 17: I.2 Chaîne de Transmission (11)
Caractéristique fondamentale pour la détection/correction des erreurs : Distance de Hamming d’un code (1953)
Elle mesure la distance entre deux mots binaires
égale au nombre d’emplacements pour lesquels les mots ont des bits différents
Exemple :
1101001 et 0101101 ont une distance de Hamming égale à 2

## Slide 18: I.2 Chaîne de Transmission (12)
Règle de décodage :
En présence d ’erreurs la règle consiste à rechercher le mot le + vraisemblable parmi l ’ensemble des mots possibles, c’est-à-dire celui qui a la distance de Hamming minimale du mot reçu
  devient vite difficile à mettre en œuvre
Propriétés :
  soit dmin distance minimale d’un code = distance de Hamming minimale entre ses mots

## Slide 19: I.2 Chaîne de Transmission (13)
  Cette méthode permet de détecter (dmin-1) erreurs et de corriger (dmin-1)/2 erreurs
Exemple : un code à 4 mots possibles
0000000000 , 0000011111 , 1111100000 et 1111111111
dmin ?
On reçoit 0000000111 avec des erreurs ; quel est vraisemblablement le mot envoyé ?

## Slide 20: I.2 Chaîne de Transmission (14)
Source de
message
Codeur de
source
Codeur de
canal
Emetteur
Codage en Ligne
Amplification
Filtrage
Transposition
Associe une
représentation
physique au message
Adapte le signal
au milieu de
transmission

## Slide 21: I.2 Chaîne de Transmission (15)
La modulation associe à chaque mot de n éléments binaires issu du message un signal Si(t), i=1…M, de durée T=nTb , choisi parmi M=2n signaux, en fonction de la réalisation du n –uplet
On définit alors la rapidité de modulation

## Slide 22: I.2 Chaîne de Transmission (16)
Illustration de l’opération de modulation
0
1
0
0

## Slide 23: I.2 Chaîne de Transmission (17)
Emetteur
Canal de
transmission
Antenne
d’émission
Milieu de
transmission
BRUIT

## Slide 24: I.2 Chaîne de Transmission (18)
Le milieu de transmission : lien physique émetteur ~ récepteur
Elément non maîtrisable de la chaîne
Modélisation complexe
  Filtre linéaire ou pas ?
  Stationnarité ou pas ?
  Homogénéité, non-linéarités ?
  Effet Doppler ou pas?

## Slide 25: I.2 Chaîne de Transmission (19)
Multiplicité des supports
  Câble bifilaire
    faible bande passante, transmission bas débit
  Câble coaxial
    bande passante + importante, débit + élevé
  Fibre optique
    bande passante élevée, faible atténuation
  Espace libre
    Propagation d’une onde électromagnétique dans l’atmosphère, transmission satellite, faisceaux hertziens, radiocommunications mobiles
  Milieu sous-marin
    propagation d’une onde acoustique, milieu très contraignant

## Slide 26: I.2 Chaîne de Transmission (20)
Perturbations
  Atténuation aléatoire ou non
  Effets de filtrage

## Slide 27: I.2 Chaîne de Transmission (21)
Le bruit qui s’ajoute au signal reçu est modélisé par un processus aléatoire
C’est la principale cause des erreurs de transmissions
Des origines diverses :
  externes : milieu de transmission, rayonnements divers, interférences entre utilisateurs, bruits d’origine industrielle (moteurs, ...)
  internes : dispositifs électroniques du récepteur

## Slide 28: I.2 Chaîne de Transmission (22)
- Moyenne indépendante du temps
- Fonction d’autocorrélation dépendante uniquement de l’écart des temps de mesure
Modélisation classique du bruit : Blanc, Gaussien, Centré et Stationnaire
Bruit Blanc
Densité spectrale de puissance uniforme sur les fréquences
L’ensemble des valeurs possibles du bruit suit une loi normale
La moyenne du processus est nulle
Processus Gaussien
Centré
Stationnaire
?
Notes: ne pas mettre dansle poly

## Slide 29: I.2 Chaîne de transmission (24)
Caractéristique d’un canal : la capacité
  Avec comme hypothèse : Canal à bruit blanc, additif et gaussien
  On peut définir la capacité de canal : le débit maximal que le canal peut laisser passer
Avec
W = bande passante du canal (Hertz)
S/B = rapport signal sur Bruit = Puissance du signal / puissance moyenne du bruit (sans unité)

## Slide 30: I.2 Chaîne de Transmission (25)
Emetteur
Canal de
transmission
Récepteur
Amplification
Décodage
des bits
Filtrage
Echantillonnage

## Slide 31: I.2 Chaîne de Transmission (26)
Pour finaliser la chaîne de réception : quelques opérations inverses
Décodeur de
canal
Décodeur de
source
Destinataire

## Slide 32: I.3 Qualité d’une transmission (1)
Fidélité avec laquelle les éléments binaires sont restitués au destinataire
Probabilité d’erreur par élément binaire Peb définie comme la probabilité de prendre une décision erronée sur un élément binaire
Soit k , l ’élément binaire émis à l’instant kTb alors :

## Slide 33: I.3 Qualité d’une transmission (2)
Mesure du taux d’erreur
  Calcul théorique ou estimation à partir de mesures
  Séquence de N éléments binaires
  Taux d’erreur eb = Rapport entre le nombre n d’éléments binaires erronés et le nombre total N
  Cela constitue une bonne estimation de la probabilité d’erreur

## Slide 34: I.3 Qualité d’une transmission (3)
Estimation de Peb entachée d ’une erreur de mesure fonction notamment de N
La qualité de cette estimation dépend du nombre N d’éléments binaires
  Plus N est élevé, meilleure est l’estimation de Peb
  Mais plus cela nécessite un enregistrement long

## Slide 35: Conclusion
Transmission de messages numériques
Numérisation (Théorème de Shannon)
Caractéristiques d’une transmission
  Débit
  Rapidité de modulation
  Taux d’erreur binaire
  Capacité de canal
Domaines scientifiques concernés
  traitement du signal, probabilités,...